## Slide 1
LocalSWMM — El motor OpenSWMM 6, en el navegador
Una GUI web impulsada por WebAssembly para modelar aguas lluvia y residuales · Panorama técnico y de investigación del motor, la GUI, el esquema 1D y el roadmap
LocalSWMM · https://swmm6.is-local.org · 2026

## Slide 2
01
La Oportunidad

## Slide 3
El vacío: SWMM 6.0 es impulsado por la comunidad
– La EPA de EE. UU. no ha lanzado SWMM 6.0 — la página oficial aún lista SWMM 5.2.4 (2023)
– La línea 6.x vive solo en la comunidad: el motor HydroCouple OpenSWMM (fork del repo de EPA)
– OpenSWMM 6.0.0-alpha.1 debutó en mayo de 2026 (hoy alpha.3)
– Reescrito en C++20: diseño orientado a datos (SoA), motor reentrante, I/O por plugins en hilo dedicado, backends Kokkos GPU
– Nueva hidráulica: continuidad de nodo semi-implícita, aceleración de Anderson, routing de volumen finito, acoplamiento 1D/2D
LocalSWMM · OpenSWMM 6
3

## Slide 4
Una oportunidad de primer movimiento
– El repo oficial de bindings WebAssembly (openswmm.engine.wasm) es un stub vacío
– Pocos proyectos construyen sobre el motor v6: una GUI Qt de escritorio, un batch runner, tooling Python/agentes
– LocalSWMM es la única GUI web completa y basada en mapa sobre OpenSWMM 6
– Creado 2 días después de alpha.1 (mayo 2026) — posición temprana en un ecosistema naciente
LocalSWMM · OpenSWMM 6
4

## Slide 5
Estado del proyecto
– 100% en el navegador: editor, malla y motor corren en el navegador — sin backend, sin base de datos
– ~15.000 líneas de JavaScript sin frameworks (IIFEs clásicos) + Mapbox GL JS
– Estable: editor 1D + pipeline del motor. Experimental: módulo 2D + marcher WebGPU opcional
– Motor fijado como submódulo git (fork de HydroCouple + fixes de compatibilidad wasm)
– Despliegue: Cloudflare Pages (producción, build con hilos) + GitHub Pages (sin hilos)
LocalSWMM · OpenSWMM 6
5

## Slide 6
02
El Motor en el Navegador

## Slide 7
Arquitectura — solo cliente
– El motor OpenSWMM compilado a WebAssembly con Emscripten
– Flujo: modelo → INP → worker → motor WASM → .rpt/.out → resultados (tablas, mapa, gráficos)
– El único servidor: archivos estáticos + un endpoint de salud (GET /api/status)
– Dos backends de simulación: el motor WASM (1D + 1D/2D) y un solver WebGPU experimental
LocalSWMM · OpenSWMM 6
7

## Slide 8
C++ → WASM con Emscripten
– clang/LLVM compila C++20 a un binario WebAssembly + loader JS de glue
– Deps vcpkg: eigen3, hdf5, nlohmann-json, sundials — triplet wasm32-emscripten, estáticos
– Flags del wrapper CMake: MODULARIZE, EXPORT_NAME createOpenSwmm2D, ALLOW_MEMORY_GROWTH, FILESYSTEM=1 (MEMFS)
– Resultado: ~4,8 MB .wasm + ~91 KB glue; compilación asíncrona y streaming, pre-calentada en un worker al cargar la página
LocalSWMM · OpenSWMM 6
8

## Slide 9
El puente de la API C
– 31 símbolos exportados: swmm_engine_*, swmm_2d_*, swmm_node_*, malloc/free
– El motor corre en un Web Worker persistente; una instancia nueva por corrida (~10–50 ms)
– Entrada: FS.writeFile('/in.inp') · salida: FS.readFile('/rpt.rpt' + '/out.out')
– Un loop stride() impulsa la simulación; el .out binario se parsea zero-copy (vistas Float32Array)
LocalSWMM · OpenSWMM 6
9

## Slide 10
Hilos y aislamiento cross-origin
– Los loops del solver OpenMP mapean a pthreads de Emscripten → SharedArrayBuffer
– SharedArrayBuffer está detrás de los headers COOP/COEP — la página debe estar cross-origin isolated
– Cloudflare Pages sirve los headers (producción); GitHub Pages no puede → sin build con hilos allí
– PTHREAD_POOL_SIZE=4 pre-lanza workers; las esperas bloqueantes corren en un worker, nunca en la UI
LocalSWMM · OpenSWMM 6
10

## Slide 11
Un motor en el navegador: ventajas vs desventajas
Ventajas
– Privacidad: los modelos nunca salen del dispositivo — sin servidor, sin cuenta
– Funciona offline, sin instalación, multiplataforma
– Sin costo de servidor; escala a cero
– El mismo código C++ compila nativo y wasm
– Sandbox, velocidad escalar casi nativa
Desventajas
– Hilos condicionados por el aislamiento cross-origin
– SIMD parcial (build escalar en Linux; -msimd128 en Windows)
– Límites de memoria del navegador (128 MiB inicial, wasm32)
– Build artesanal: emsdk + vcpkg + motor parcheado
– Potencia por cliente, no por clúster
LocalSWMM · OpenSWMM 6
11

## Slide 12
03
La GUI — Lo que el Usuario Construye

## Slide 13
El editor de red
– Nodos: junction, outfall, storage, divider, rain gage · Enlaces: conduit, pump, weir, orifice
– Subcuencas dibujadas como polígonos; undo/redo, snap y arrastre, panel de propiedades por esquema
– Importar: .json, .inp SWMM, shapefile (.zip), DXF, GeoJSON · Exportar: .inp / .json
– Sistemas de coordenadas: WGS84, UTM/EPSG, local; importar como red o capas de referencia
LocalSWMM · OpenSWMM 6
13

## Slide 14
Opciones de simulación
– Flow routing: Kinematic / Dynamic Wave / Steady / Finite Volume (FV)
– Panel FV avanzado: CFL, solver de Riemann (HLLC/HLL), orden, limiter, LTS, acoplamiento de nodo…
– Node continuity: Legacy / SEMI_IMPLICIT · Anderson acceleration · recuperación RDII (k0, kT, Tref)
– Diálogo de malla 2D: fuentes de terreno, calidad de malla, hidráulica y defaults del solver
LocalSWMM · OpenSWMM 6
14

## Slide 15
Correr y ver resultados
– Run Status: progreso en tiempo simulado (real en la vía 2D; versión del motor estampada)
– Time slider: play/pause/velocidad sobre los pasos; coloreo del mapa vía feature-state de Mapbox
– Tablas de resultados: profundidad/inflows de nodo, flujos de enlace, escorrentía + tarjetas KPI, sparklines
– Gráficos de perfil hidráulico y series de tiempo; frames 2D (depth/head/velocity) + marcher WebGPU
LocalSWMM · OpenSWMM 6
15

## Slide 16
Mapbox 3D
– 3D View: terreno y edificios de Mapbox
– 3D Net: geometría de la red extruida con fill-extrusion — cámaras, tuberías, weirs/orifices/bombas
– Geometría guiada por el modelo SWMM (inverts, secciones) — no por datos de Mapbox
– Colores de resultados espejados sobre las extrusiones 3D a lo largo del time slider
LocalSWMM · OpenSWMM 6
16

## Slide 17
04
El Esquema de Cálculo 1D

## Slide 18
El esquema 1D hoy (dynamic wave)
– Por paso: control de dt → escorrentía → kernel de momentum de enlace → actualización de profundidad → convergencia Picard (8 intentos, tol 0,005 ft)
– Momentum: St. Venant implícito, seis contribuciones por barril; amortiguación inercial parcial por Froude
– Continuidad de nodo: cambio de volumen trapezoidal; default EXPLICIT + slot de rebalse EXTRAN
– SEMI_IMPLICIT (opcional) unifica superficie libre y rebalse en una ecuación suave
LocalSWMM · OpenSWMM 6
18

## Slide 19
Modificaciones del motor que añade LocalSWMM
– Aceleración de Anderson: −25–50% de iteraciones Picard en transiciones rígidas
– Slot de Preissmann dinámico: almacenamiento transitorio sin 'apretón de slot'
– Junctions virtuales: cámaras de almacenamiento cero para cambios de pendiente
– Routing de volumen finito (FV): solver Godunov conservativo, LTS hasta 6 niveles, transcrítico y seco-mojado nativos
– Recuperación RDII con decaimiento; acoplamiento 1D↔2D (ley de orificio, intercambio en vivo)
LocalSWMM · OpenSWMM 6
19

## Slide 20
Roadmap 1D
– Routing FV integrándose de punta a punta en la UI (dropdown + opciones avanzadas, parser/exporter)
– Semi-implícito + Anderson endurecidos por fixes recientes del motor (signo de continuidad, doble conteo)
– Realidad: el dynamic wave 1D es ≈90% del tiempo de muro — knobs de velocidad medidos y rechazados (fidelidad)
– Marcher WebGPU: M0–M3 listo, M4/M5 pendientes; opcional — 0,13 ms/subpaso en 2D, aún no más rápido en total
LocalSWMM · OpenSWMM 6
20

## Slide 21
05
Técnico Profundo

## Slide 22
Cómo funciona el render de Street View
– StreetViewPanorama de Google embebido en el editor Mapbox (botón Pegman)
– La red se reproyecta al plano del pano: rango/azimut haversine + modelo gnómico de pinhole
– Corrección de terreno: Mapbox queryTerrainElevation, fallback a Google Elevation API (batch + caché)
– Dibujado en un canvas pointer-events-none; redibujos coalescidos por rAF; cámara Mapbox sincronizada al pano
LocalSWMM · OpenSWMM 6
22

## Slide 23
Migración al servidor — el plan de escalamiento
– Hoy: el motor corre 100% en el navegador (WASM); solo existe GET /api/status
– Plan: un servicio nativo con pool de workers (un proceso por núcleo) + una cola
– Seam EngineClient: Modo local (WASM) vs Modo API (default) — la misma GUI, dos motores
– API: enviar una corrida, progreso por ID (tiempo simulado real), resultados (.out/.rpt/JSON + frames 2D), estado del sistema
– La misma API C que usa el navegador; el build nativo elimina las restricciones pthread/SAB
LocalSWMM · OpenSWMM 6
23

## Slide 24
06
Futuro

## Slide 25
Biblioteca de modelos del usuario en nube gratuita
– Google Drive: 15 GB gratis por usuario, API gratuita hoy, OAuth solo-navegador con el scope drive.file (sin verificación, sin tope de 100 usuarios)
– Alternativas: GitHub Gists (solo texto, ≤1 MB), Dropbox (2 GB), Cloudflare R2 (10 GB, requiere backend), Supabase (1 GB, se pausa)
– Recomendado: Drive para bibliotecas de usuario; R2/Supabase después para almacenar resultados server-side
LocalSWMM · OpenSWMM 6
25

## Slide 26
Resumen del roadmap
– Mantener la vía WASM para privacidad y offline; añadir el pool nativo para corridas demasiado pesadas para una pestaña
– Terminar la UX del routing FV y endurecer la numérica 1D; aterrizar WebGPU M4/M5
– Publicar la biblioteca de modelos (Drive) y el seam EngineClient
– Posicionar LocalSWMM como la GUI web de referencia para OpenSWMM 6
LocalSWMM · OpenSWMM 6
26